## Slide 1
汇报人 ：林炬乙
阶段汇报
Week report

## Slide 2: 完成了什么
调研最近几年深度强化学习中网络和更新算法的选用. 目前最优的是SAC和PPO, 事实上随机策略, 熵正则化, 经验回放这些技巧也都用在了DL2中.
强化学习env的设计,给调度器reward.
对placement的 通讯时间估计

## Slide 3: Resource allocation
 | Key idea | 是否可以用在我们的设计
Gandiva: Introspective Cluster Scheduling for Deep Learning 2018osdi18-xiao | 利用job的特性来分配GPU时间,让GPU时间分配和device placement之类的primitives更加高效和实用 | 可以参考动态迁移,GPU分配和device placement
Pollux: Co-adaptive Cluster Scheduling for Goodput-Optimized Deep Learning osdi2021 | 引入新指标goodput,训练的效率以及资源决策和训练参数的相互依赖性是不可知的。 Pollux 同时调整资源和两个超参数 | 他没有考虑device placement,目前我们对resource allocation和 placement依赖也是不可知的, 所以我们需要共同调整.
An Efficient and Non-Intrusive GPU Scheduling Framework for Deep Learning Training Systems 2020 | 调度框架可以不终止工作,包括一个弹性的 GPU 分配机制，以进一步减少reshape的开销 | 输入进度信息为传入和运行作业的 GPU 有效分配和重新分配.输入输出和我们设计是一样的. 我们也可以做non-intrusive的调度

## Slide 4: Device placement
 | Key idea | 和我们的关系
Spotlight: Optimizing Device Placement for Training Deep Neural Networks 2018 | 一种基于PPO的RL算法,建模 MDP | 不能优化colocated 多个job的.(不能这么说,我们是做worker & ps placement, device placement说的是具体到计算图的 op的placement,和我们做的完全不是一个东西)
Heterogeneity-Aware Cluster Scheduling Policies for Deep Learning Workloads osdiNov2020 | 将现有集群调度策略转换为考虑异质性和colocation的等效策略的系统方法 | 输入worker和active job. 这可以作为一个baseline 或者是让设备放置网络先收敛到这个指定的策略. Or 可以把这个作为第二层.可以参考feedback
Tiresias: A GPU Cluster Manager for Distributed Deep Learning nsdi 2019 | 提出了GPU 资源配置和placment的方法(这个是PS架构的, 很好) | optimus的改良版. 它没有考虑job适合哪种device(异构的问题), 调度机制和target policy 强耦合, 很难支持其他更复杂的策略. 而且要求用户提交GPU数量, 属于non-scale-adaptive调度.

## Slide 5: 利用DRL作为policy allocation
DRL训练policy, 利用gavel来placement.
Notes: Narayanan et al., 2020 proposed Gavel, a heterogeneity-aware cluster scheduler that can optimize makespan.

## Slide 6: Pollux的joint 设计
 | 测量 | 调整 | 报告 | 目标
agent | 梯度噪声, 系统吞吐量. 每次迭代的时间Titer, 资源分配a, batch size m , 梯度累计步骤s | 学习率(根据建模的goodput函数) | 梯度噪声规模, 系统吞吐量. 拟合的参数 | 找到最好的 batch size和梯度累计步骤s
scheduler |  | 各个job的资源分配 |  | 最大化适应度函数

## Slide 7: Pollux的joint 设计
PolluxAgent
PolluxSched
Batch size &
Learning rate
Job
Model of job Goodputs

## Slide 8: Device 通讯速度估计
我根据各个模型的参数个数, 计算梯度的大小.
然后根据各个总线速度, 计算PS 和 all reduce 两种architecture 的通讯时间.
下面是一些总线的传输速度.

## Slide 9
CPU0
CPU Mem
CPU1
CPU Mem
GPU0
GPU Mem
GPU1
1或2
GPU with CPU mem
PCI-e 3.0
NVLink 2.0
CPU interconnects
3 Intel Xeon Ultra Path Interconnect (UPI)
4 IBM POWER9 X-Bus
CPU memory
5 Intel Xeon
6 IBM POWER9
7 Nvidia V100
3或4
总线 | 带宽GiB/s
1 PCI-e 3.0 | 12
2 NVLink 2.0 | 63
3 UPI | 32
4 X-Bus | 31
5Intel Xeon | 81
6IBM POWER9 | 117
7Nvidia V100 | 729
5或6
7

## Slide 10: 问老师的问题
许多问题已经问了 Ziyue Luo

## Slide 11: 执行计划
 | 参考资料 | 进度
问题1 写出层次代码 | Pollux | 需要研究怎么结合pollux和DRL
问题2怎么设计一个function作为drl目标可以平衡单个表现和总体表现. | EuroSys会议 | 
问题3 写出单层DRL代码 | DL2 | 完成了trace提取,cluster,

## Slide 12: 三种方案的对比
 | model | 优化 | fairness | 异构(加一个异构就会麻烦很多)
Optimus | PS | 平均完成时间 | No | No
Tiresias. | PS | 平均完成时间 | No | No
Gandiva | 通用 | 利用率 | no | no